## Slide 1
De Datos IoT a Machine Learning
Monitoreo de Cuarto de Servidores
IoT Avanzado — EIUM — Universidad Modelo
Prof. Gabriel | Marzo 2026

## Slide 2
Agenda de la Clase
1.
¿Para qué ML en IoT?
10 min
2.
De telemetría a dataset
20 min
3.
Importar datos en Python
20 min
4.
Exploración de datos (EDA)
20 min
5.
Visualización de datos IoT
20 min
6.
Detección de anomalías
20 min
7.
Arquitectura en tiempo real
10 min
8.
Práctica guiada
20 min
Total: 2 horas | Teoría → Ejemplo → Práctica

## Slide 3
¿Para qué usar ML en IoT?
Detección de anomalías
Identificar lecturas fuera de rango en sensores de temperatura
Predicción de consumo
Anticipar picos de energía para optimizar costos
Mantenimiento predictivo
Detectar fallos antes de que ocurran
Alertas inteligentes
Notificar solo eventos realmente importantes, no ruido

## Slide 4
Ejemplo: Cuarto de Servidores
Operación Normal
Temperatura: 20-25°C
Consumo: 150-250W
CPU: 15-40%
Ventiladores: 800-1200 RPM
Anomalía Detectada
Temperatura: 38°C
Consumo: 420W
CPU: 95%
→ ¿Falla de enfriamiento?
→ ¿Ataque / minería cripto?
→ ¿Sensor defectuoso?
ML ayuda a detectar y clasificar estas situaciones automáticamente

## Slide 5
De Telemetría a Dataset
ESP32 +
Sensores
→
MQTT
Broker
→
API
(Flask)
→
Base de
Datos
→
Dataset
(CSV)
Ejemplo de datos almacenados:
device_id | timestamp | temperature_c | power_w | cpu_percent | fan_rpm
SRV-01 | 2025-03-15 10:00 | 24.2 | 210.5 | 35.2 | 1180
SRV-01 | 2025-03-15 10:05 | 24.5 | 215.3 | 38.1 | 1200
SRV-01 | 2025-03-15 10:10 | 38.1 | 380.2 | 92.4 | 2100
La fila roja muestra una anomalía: temperatura y consumo muy por encima de lo normal
Cada fila = una lectura de sensor. Muchas filas = un dataset listo para análisis.

## Slide 6
Importar Datos IoT en Python
Desde archivo CSV
import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # Cargar datos df = pd.read_csv("server_room_telemetry.csv") # Vista rápida print(df.head()) print(df.shape) # (864, 6)
Desde API REST (alternativa)
import requests res = requests.get("http://api.eium.mx/telemetry") df = pd.DataFrame(res.json())
Conceptos clave
pandas es la librería principal para análisis de datos en Python
DataFrame = tabla de datos (como Excel)
.head() muestra las primeras 5 filas
.shape indica (filas, columnas)

## Slide 7
Exploración de Datos (EDA)
Antes de cualquier modelo, siempre exploramos los datos
Estadísticas descriptivas
df.describe()
# count, mean, std, min, max
# para cada columna numérica
¿Cuál es el rango normal?
Valores faltantes
df.isnull().sum()
# temperature_c 5
# power_w 0
¿Hay datos incompletos?
Distribución
df["temperature_c"].hist(bins=30)
plt.xlabel("Temperatura (°C)")
plt.show()
¿Cómo se distribuyen los valores?

## Slide 8
Visualización de Datos IoT
Serie de tiempo — temperatura
import matplotlib.pyplot as plt # Filtrar un servidor srv1 = df[df["device_id"] == "SRV-01"] # Graficar temperatura vs tiempo plt.figure(figsize=(12, 4)) plt.plot(srv1["timestamp"], srv1["temperature_c"], linewidth=0.8) plt.xlabel("Tiempo") plt.ylabel("Temperatura (°C)") plt.title("SRV-01 — Temperatura 24h") plt.xticks(rotation=45) plt.tight_layout() plt.show()
¿Qué buscar en la gráfica?
Tendencias: ¿sube la temp en horario laboral?
Picos: ¿hay valores inusuales?
Patrones: ¿se repite cada día?
Gaps: ¿faltan datos en algún periodo?
La visualización es el primer paso para entender si algo 'no se ve bien'

## Slide 9
Detección Simple de Anomalías
Método 1: Umbral fijo
# Si temp > 30°C → alerta THRESHOLD = 30 df["alert"] = ( df["temperature_c"] > THRESHOLD )
Ventaja: Simple, fácil de entender
Limitación: No se adapta — requiere conocer el rango
Método 2: Desviación estándar
# Valores a más de 2σ del promedio mean = df["temperature_c"].mean() std = df["temperature_c"].std() df["anomaly"] = ( abs(df["temperature_c"] - mean) > 2 * std )
Ventaja: Se adapta a los datos reales
Limitación: Asume distribución normal
Ambos métodos son un primer paso — en la siguiente clase veremos ML con scikit-learn

## Slide 10
Arquitectura: ML en Tiempo Real
Sensores (ESP32)
Temperatura, consumo, CPU, ventiladores
▼
MQTT Broker
Protocolo ligero — mensajes en tiempo real
▼
API de Ingesta
Recibe, valida y almacena datos
▼
Modelo ML
Analiza datos — detecta anomalías
▼
Sistema de Alertas
Notifica al admin si hay anomalía
Hoy cubrimos los pasos 3-4 (datos → análisis). Siguiente clase: paso 4-5 con scikit-learn.

## Slide 11
Práctica Guiada (20 min)
1
Instalar y cargar
pip install pandas matplotlib
Cargar server_room_telemetry.csv
2
Explorar
df.describe(), df.isnull().sum()
¿Cuántos registros? ¿Valores faltantes?
3
Visualizar
Graficar temperatura de SRV-01
Identificar anomalías visualmente
4
Detectar
Aplicar umbral y desviación estándar
¿Cuántas anomalías encontraron?
5
Analizar
¿Qué tipo de anomalía es cada una?
¿Falla real, sensor roto, o ataque?
El dataset incluye 4 tipos de anomalía: falla de enfriamiento, pico de consumo, datos faltantes, temp imposible

## Slide 12
Resumen
Los datos IoT forman datasets analizables
EDA nos ayuda a entender el comportamiento normal
La visualización revela patrones y anomalías
Detección simple (umbral y σ) ya es útil en producción
Siguiente Clase
ML con scikit-learn: regresión para predicción y clasificación para detección de eventos